## Slide 1: Firma convenzione Politecnico di Milano e Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
Aula Magna – Rettorato
Mercoledì 27 maggio 2015
Fare clic per modificare lo stile del titolo
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema
Inserimento secondo logo

## Slide 2: Topic Explanation and Main Analysis Goals
Wind effects on a truck considering different conditions:
Meteorological factors
Load fraction
Roll stiffness distribution (front and rear axials)
Lane changes
Entry and exit from a tunnel

## Slide 3: Methodological approach
Knowing aerodynamics coefficients from WT tests
Considering different strong wind conditions, with different characteristics
We evaluate the aerodynamics loads, with a lumped parameters model
We considered the equilibrium along z-axes and moment equilibrium along roll (determining the overturning) and yaw axes
Fy and yaw moment are the ones which causes the side slip
Reaction between ground and wheels are calculated taking in account Pacejka model + slip angle
Equation of motion are integrated using ode45

## Slide 4
Tau roll effect
In input we have the trajectory followed by the truck and the driver is modelled as a path follower proportional-derivative control
Obtaining the … (cosa c’è nei plottini)
T = 60s, V = 50 km/h
Cambio di corsia : cambio della y e variazione della traiettoria
Entrata/uscita tunnel : velocità del vento pari a 0.5 m/s nel tunnel (da 20 a 40 s siamo in galleria)

## Slide 7: Main Results
We analysed all 6 wind history with different meteorological conditions :
Wind 1-4 (Dry- cambio velocità) : aumenta la velocità nella 4 e side slip, quindi
non cambia l’andamento, ma il modulo e intensità delle forze e momento aerodinamico si
traiettoria : nella 4 il camion è più sbilanciato
Wind 1-3 (Dry- cambio di turbulence) :
contenuto in frequenza più distribuita ad alte frequenze  nella prima si ha un andamento più piatto, mentre nella 3 si hanno maggiori picchi di forza
yaw angle e speed : valore medio simile ma picchi diversi
Nelle load on the wheels : siamo comunque safe perchè il valore medio è circa 0,6 ma con maggiori picchi
il resto viene a cascata
Wind 5 (Dry-Wet-Snow)
Reazioni al terreno stesso ordine di grandezza e stessi Forze aerodinamiche perchè stessi coefficient. Il cambiamento significativo è sulla traiettoria nei 3 casi. Dry è molto contenuta, intorno a 0.1. Nel caso Wet c’è un Maggiore spostamento. Roll più o meno stesso andamento. Nella snow c’è un picco pronunciato di 2 metri, il camion ha sbandato e cambiato corsia. Nel side slip angle c’è una “buca”, questo perchè il camion è stato spinto dal vento e il conducnto per reagire deve conrosterzare. Questo si vede anche nello steer angle (picco di 25/30 gradi, il conducento sta cercando di reagire al vento sterzando). La Vy diventa infatti pronunciata (grafico speed). Anche nello Yaw rate cambia ordine di grandezza, dovuto al fatto che la componente tangenziale della forza scambiata tra ruota e terreno è mwno intense, attrito molto minore.

## Slide 8
LOAD RATIO (salvare immagini): importante load on wheels WH6
A camion scarico si ribalta (N va a 0.25) + tempo in cui si ribalta
con 0,5 Dry non si ribalta ma siamo al limite, così come wet, mentre snow sbanda malamente 
0,75 quasi pieno carico, con la snow siamo in sbandamento

## Slide 9
TAU ROLL: Loads on the wheels (WH 6)
0.25 (75 dietro - rigida, 25 davanti - flessibile) : gialla si sta caricando, mentre viola si scarica + quelle davanti sono capaci di trasferire il carico bene
0,5 : non si è ribaltato ma siamo molto vicini, quindi sarebbe meglio non fare transitare il camion in quella strada
0,75 : siamo safe
Meglio ammorbidire l’asse posteriore rispetto all’anteriore per posizione del baricentro ( baricentro più vicino alla ruota dietro, quindi le forze più intense sono dietro)

## Slide 10
CAMBIO DI CORSIA : WH 2
- Comparison between dry cambio di corsia e non
- Plot traiettoria + streer angle si vede che curva e poi controsterza per rimettersi dittri + load on the wheels

## Slide 11
TUNNEL:
all’entrata transitorio, dovuto al fatto che le forze aerodinamiche stanno agendo e poi ad un certo punto smettono (il camion rolla leggermente e continuamente). Sono circa 4 oscillazioni
Sideslip invece si spegne
In entrata tende a riportarsi nella traiettoria di riferimento in modo tranquillo (parte proporzionale del PD)
All’uscita viene di nuovo sballotato e prosegue poi come sempre